Lég- és lépéshang: akusztikai szigetelések

Köztes födémek akusztikai szigetelésénél rögtön két megoldandó problémával találjuk szembe magunkat. Egyrészről gondoskodnunk kell a léghang-gátlásról, másrészt pedig a lépéshang szigetelésre is megfelelő megoldást kell találnunk.

Köztes födémek lég és lépéshang szigeteléséről akkor beszélünk, amikor maga a födémszerkezet lakószintet lakószinttől választ el. Nem véletlen, hogy a hőszigetelést itt nem emeljük ki, hiszen födémünk alapvetően fűtött teret választ el fűtött tértől.

Ezt az összetett feladatot csak egy komplex rétegrend létrehozásával tudjuk akusztikai szempontból kifogástalanul megoldani.

Néhány gondolat a lég és lépéshang szigetelés értékét (nagyságát) befolyásoló tényezőkről

Mit nevezünk léghangnak?

A léghang a levegőben terjedő hang, azaz a légnyomás kismértékű ingadozása, rezgése az állandó légköri nyomás értékének környezetében.

Megoldás a léghang gátlására

Minél nagyobb tömegű és tömörségű a födémszerkezet, annál nagyobb léghang-gátlást tudunk elérni.

A maximum 10 % alatti üregtérfogattal rendelkező födémek esetében a léghang-gátlásra egy becslést is megadhatunk, a fajlagos tömegük alapján: pl.: egy 15 cm vastag monolit vasbeton födém 360 kg/m2 felület tömeggel kb. 54 dB-el értékű léghang-gátlási számmal fog rendelkezni.

A fenti akusztikai értéken csekély mértékben még javíthatunk, amennyiben a meglévő födémszerkezetre úsztatott padozati kialakítású rétegrendet helyezünk. (A gyakorlatban ennek a javító hatásával nem szoktunk számolni.)

Mit nevezünk lépéshangnak?

A lépéshang a járkálás, bútortologatás, stb. által okozott zajok összessége.

Megoldás a lépéshang szigetelésére

Hiába növelnénk a nyers teherhordó födémszerkezet m2 tömegét, ez csak nagyon kismértékben járulna hozzá a megfelelő lépéshang szigetelés eléréséhez.

Ehelyett a meglévő teherhordó födémszerkezeten úsztatott szerkezetű padozati réteg kialakítására van szükség.

A szerkezet akusztikai működésének elve a tömeg-rugó elvén írható le: A tömeg az aljzatbeton vagy esztrich réteg (ez fogadja a hideg vagy melegpadló burkolatot), a rugó pedig az aljzatbeton és a teherhordó födém közé elhelyezendő táblás URSA ásványgyapot szigetelő termék.

A lépéshang szigetelés nagyságát két paraméter befolyásolja:

- az aljzatbeton vagy esztrich réteg vastagságának (tömegének) növelése

- az URSA szigetelő anyag vastagságának növelése és dinamikai rugalmassági modulusának csökkentése

Köztes födémek lépéshang szigetelésének kivitelezése:

A táblás URSA ásványgyapot hangszigetelő táblákat a födémre kell egymás mellé lefektetni, a sorokat egymáshoz képest kötésben (elcsúsztatva) kialakítani.

Ügyelni kell a szoros illesztések kialakítására, hogy betonozás közben ne tudjanak a táblák egymástól szétcsúszni, mert ennek következtében a lefolyó és megszilárduló beton anyaga hanghidat képezne a födémszerkezet irányába.

A hangszigetelő táblák egyszerű kézifűrésszel vagy egy éles késsel könnyen megmunkálhatóak, méretre vághatóak.

A táblák elhelyezésével egy időben elhelyezzük a peremszigetelő szegélycsíkokat is (a padlós lépéshangszigetelő anyagból vágunk le max.2 cm csíkokat).

A csíkok magasságát úgy kell kimérni, hogy a tervezett padlóburkolat síkján lógjon túl, melyet a burkolat elkészülte után tudunk síkba vágni – amivel elkerülhetjük a hanghidak kialakulását.

Az URSA hangszigetelő táblákra elhelyezünk egy minimum 0,2 mm vastag PE-fóliát, melynek szélét a peremszigetelő szegélycsíkokra kell felvezetni.

A fóliát átlapolva helyezzük el (10-15 cm) és az átlapolásokat leragasztjuk. Ez a technológiai szigetelés megakadályozza az aljzatbeton (esztrich) készítésekor a cementtej beszivárgását a szálas szigetelőanyagba.

Leterítjük az aljzatbetont – melynek vastagsága statikai méretezés függvénye, kb. 5-7 cm – majd ezt tömörítjük, felületét lesimítjuk. Amennyiben a statikai méretezés megkívánja, fémháló elhelyezésére is szükség lehet. (pl.:4,2x5000x2150x150x150 mm es hegesztett fémháló).

A munkálatok utolsó fázisa a burkolat elhelyezése, mely lehet hideg vagy meleg padló (ragasztott kerámia burkolat, parketta; vagy habalátétre helyezett szalagparketta, laminált padló).

A komplex rétegrend köztes födém lég és lépéshang szigeteléséhez:

- Belső légtér

- Belső padlóburkoklat (hideg vagy meleg)

- Padló burkolat ragasztó rétege-hidegpadlónál vagy habalátét-szalagparkettánál

- Aljzatbeton-esztrich réteg (statikai méretezés alapján)

- PE-fólia technológiai szigetelés

- URSA Ásványgyapot hangszigetelő táblás termék (vastagságának meghatározása akusztikai méretezés alapján történik)

- Teherhordó födémszerkezet (statikai méretezés alapján, pl. vasbeton, stb.)

- Belső vakolat

- Belső légtér

Ajánlott szálas szigetelőanyag terméktípus:

URSA TEP/ URSA TSP

Táblás, terhelhető, nem éghető ásványgyapot szigetelőanyag, melynek:

- áramlási ellenállása  5 ≥ kPa s/m2 felett van

- dinamikai rugalmassági modulusa:

- 10 MN/m3  ≤ 25 mm vastagságig

- 7 MN/m3  > 25 mm vastagság felett

- Összenyomódási kategóriája CP 5 (hasznos teher az esztrichen max. 200 kg/m2).

Varga Tamás Alkalmazástechnológus

URSA Salgótarján Zrt.

www.ursa.hu

# Text boxes

6

7

7

4

7

6

5

aljzatbetonba elhelyezett fémháló erősítés